聊城保利新能源汽车开发有限公司专业生产甲醇汽车控制器。甲醇汽车控制器 甲醇汽车转换器 汽车改装甲醇 不烧油控制器 保利甲醇汽车控制器（生产厂家 终身包换 售后可靠）24小时服务电话：15666655776  0635-6185460       网址www.lcbaoli.com

聊城保利新能源第十二代汽车甲醇控制器 甲醇汽车冷启动装置 甲醇汽车专用泵 整套数码智能甲醇控制器系统设备

2012年 第12代数码智能甲醇汽油双燃料控制器诞生，该产品能适应众多大中小排量的车型，适应国内外多种电喷系统，节油效果明显。

服务三保： 保证质量、保证时间、保证数量。

服务宗旨： 雄厚的实力、优质的产品、低廉的价格、一流的服务。

郑重承诺： 保证以最好的产品、最优的质量、最低的价格、最完善的服务来答谢新老顾客的信赖。

经营原则： 顾客至上、质量优良、品种齐全、价格合理 。

我公司真诚希望与广大新老客户建立长期的合作关系，互惠互利，共求发展，同时我们也将以优惠的价格，充足的现货库存，为您提供快捷优质的服务，欢迎广大新老客户前来洽谈合作！

感谢你们使用我公司生产制造甲醇汽车智能数码双燃料控制器。

甲醇汽车智能数码双燃料控制装置由我公司自主创新研发的，并在全国多城市试用与推广。使用控制器装置灵活配比甲醇和汽油的比例，亦可使用纯甲醇，改装完成之后动力与原车系统无任何差别。

保利新能源汽车开发设计生产的甲醇汽车控制器装置以灵活多档名称，可精确调节。

甲醇汽油的喷油量，满足各种汽油电喷车的使用，并使汽车油耗达到最满意的效果。

同时，保利新能源汽车开发公司提供多种冷启动装置，省钱.稳定.可靠.使汽车在冬季使用甲醇后与无忧的产品。

产品简绍

本产品在车辆发动机喷油信号到喷油嘴之间增加了一个甲醇专业制造控制系统。普通汽车通过信号线接至喷油嘴，汽车的喷油信号直接驱动油嘴并点燃进行工作。增加的甲醇智能控制器装置通过接收汽车原车的喷油信号，并将其转换放大，在同时输出给喷油嘴再进行喷油，是燃料甲醇同燃烧汽车达到相同的效果。

注意：以下所指甲醇均值纯度为99.9%的工业甲醇。

M100指纯甲醇，m85指15%汽油混合85%甲醇。

安装使用说明

1.   系统构造   24小时服务电话：15666655776  0635-6185460       网址www.lcbaoli.com

《1》控制器主板

《2》线束（根据不同的车线束不同）

《3》调节档位开关，遥控多档调节。

2安装方法：

①、找到汽车的喷油嘴所在位置，一般情况下三缸车有三个一样 的喷油嘴，四缸车有四个相同的喷油嘴，将原车电喷嘴拔下，然后八个插头分别对插，按顺序插入即可，不分一四缸。安装三缸车时,使用靠近控制器的三组插头，最远的一组闲置。  以下为各种不同汽车喷油嘴插头，购买前请确认样子。

1号线束       2号线束       3号线束    4号线束     5号线束    6号线束    	②、将控制器线束一条铜环连接汽车到电瓶负极，保证接触良好。

③、固定控制器，即完成了安装。四档开关连接：1  2    3    L档蓝白红黑 连接。

四档遥控器调节：A甲醇、B混合、C汽油、D冷启动。

检查以上安装。如没问题直接加注甲醇即可。

3、调试方法：

纯甲醇在零上 15 度以上可保证一次着火，低于 15 度，就要多打几次，甚至越低越难以启动，在较低温度下可以使用 M85 燃料，可视有效实现冷启动。 在任何情况下，将控制器的档位调节到最大都可帮助冷启动。 在第一次安装时，请开到最大档启动车，无论您使用本公司任一款控制器，在启动之后，都可尝试将档位调低一些，观察汽车是否抖动，也可上车感觉车的动力是否足够，如果无问题，还可降低一档， 这样逐档试一次，就会了解自己的车最适合哪个档位了。 对于东北和任何冬季气温长时间处于零下 -10 度的地区，我们推荐加装本公司的冷启动装置，具体请联联系保利新能源汽车开发公司。

使用技巧：

1、对于老车或者汽油箱内附有杂质多的车，建议在使用甲醇燃料前 彻底清洗油路。甲醇有清洗作用，对附着油箱及油路内壁的杂质清洗 下来会造成油路或喷油嘴堵塞及汽油泵的损坏。

2、早晨启动车辆，都可以将燃料转换器的档位开大最大，以利于启动车，在车辆正常启动后，再转换到正常档位。

3、推荐使用冷启动装置，即使在甲醇泵坏的情况下，也可以使用冷启动装置 继续行驶，不影响汽车运行，不担心油泵何时坏。

注意事项：

1、严禁用嘴接触甲醇，对于不甚溅到皮肤上的甲醇请及时清洗。

2、清洗油箱时，严格要求使用柴油，不得使用甲醇或汽油清洗，以防止火灾。

3、清洗完喷油嘴后，严格要求检查是否漏油现象，检查油管是否有破裂现象。

4甲醇（汽油）有较强的清洁作用，初用时，需清洗油箱。

5甲醇对于油路有较强的清洗作用，可适当定期检测油路是否有漏油现象。

质量三包服务

凡是购买本公司甲醇燃料控制器装置，在正常使用情况下，由于产品本身质量问题而非人为损坏的故障，保利新能源将承诺以下服务。

1、自购买之日起 7 日-15日内出现故障者，本公司将负责免费更换或维修。

2、自购买之日起 3 年内出现故障者，本公司将负责免费维修。

3、对于本公司代理商，本公司承诺终身质保，享受超级待遇。

4、以上服务之承诺，不包括线束类产品，线束类产品如从未使用， 并且保持本公司出厂原样者，无论时间长短，本公司都将承诺可以更换不同插头的线束。

24小时服务电话：15666655776  0635-6185460       网址www.lcbaoli.com

联系人：崔经理