新型高级防盗电子锁

产品特点：

- 无需外部供电，不与强电发生电气连接，设备工作安全、稳定；

- 防盗电子锁和钥匙互相依存，两者结合在一起同时工作，分离后同时断电；

- 锁内具有电动操作机构，密码验证正确后自动拉回锁舌打开箱门；

- 防盗电子锁内存有可更改的密码本，密码本由管理软件通过专用工具写入电子锁内，并可长期掉电保存；

- 防盗电子锁密码主要有两种形式：本地通用密码和滚动密码，密码形式和内容由用户管理软件根据具体要求设定；

- 本地通用密码是指在本供电管理辖区内所有电子锁的通用密码，可以打开本辖区内的所有电子锁，密码内容可通过管理软件随时更新；

- 滚动密码是指每次打开同一把电子锁的密码不同，通过管理软件刷新每次的开锁密码内容，电子锁内的密码本与管理软件的密码本一致，可由管理者随时更新；

- 每把电子钥匙可开1000把电子锁，在电子钥匙内为每把电子锁分配专有存储区，每把锁的密码相互独立互不影响。

电子锁和电子钥匙接线连接定义的保密性和32位电子密码的保密性相结合，使非法打开电子锁的几率小于千万分之一。即使用户将电子钥匙插孔破坏也不能打开。