|  | 额定规格 单相200V输入型 型号 （客户指定型号） 适用电机输出 额定输出电流 注3) 额定输出容量 注1） 电源容量 注2） 估计重量 AAD030020DT01 0.4kW 2.4A 1.0kVA 1.2kVA 1.0Kg 注1) 额定输出容量表示输出电压230V AC的场合。 注2) 电源容量取决于电源的阻抗。请准备表记值以上的电缆。 注3) 额定输出电流表示垂直安装场合的值。 水平安装使用时，请降低输出电流使用。 水平安装场合的额定输出电流 ·额定规格 标准适用电机输出 0.4 kW 额定输出 额定输出电压 3相200～230V AC（电源电压比例） 过负荷电流额定值 额定输出电流的 150%，1分钟 输入电源 相数・电压・频率 单相・200～230V AC・50/60Hz 电压容许波动 额定输入交流电压的 +10%，-15% 频率容许波动 额定输入频率的 ± 5% 瞬间电压降低容量 ・ 165V AC以上继续运行 ・ 降低至低于 165V AC时继续运行 15ms 输出频率数 频率数范围 0.5～250 Hz 频率数表示 数字显示 频率分辨率 数字设定： 100 Hz以下： 0.1Hz数字设定： 100 Hz以上： 1 Hz 控制方式 高载波频率正弦波 PWM控制（ V/F控制） 载波频率 有9种选择可能（ 0.8~15kHz可变）（0.8，1.1，1.6，2.5，5.0，7.5，10.0，12.5，15.0kHz） 电压 /频率特性 基底频率： 50，60Hz固定设定和 45~250Hz任意设定 V/F曲线：恒定力矩，平方力矩模式（选择切换） 力矩提升 0～40%任意设定 制 动 再生制动转矩 80%以上 直流制动 在停止频率以下动作 ・制动转矩电平： 0～100（20段设定） ・制动时间： 0.1～120秒 任意设定 控 制 运转·停止 ・操作面板开关・控制端子输入信号（开指令信号、闭指令信号）・通信指令（ RS485） 频率设定信号 ・操作面板设定・门动作模式设定・通信指令（ RS485） 门动作模式设定 ・开闭动作频率 ：最大可设定 6段速 ・加速·减速时间：可对各开闭动作频率进行设定 ・门变速位置 ：最大可设定 5处 ・门保持频率 ：1段速 (开闭可单独进行设定 ) ・门保持转矩 ：保持电流设定 (开闭可单独进行设定 ) 门控制功能 ・由编码器方式进行门速度控制 ・由SW（开关）方式进行门速度控制 ・门幅度测定功能 ・门夹入检出功能 加速·减速时间 0.04～ 999秒（加速 ·减速单独设定） 加减速特性 直线·S形特性（选择切换） 停止模式 减速停止，惯性停止（选择切换） 停止频率 0.5～60 Hz任意设定 复位功能 停止信号复位，面板复位，电源复位 频率跳跃设定 最大可设定 3处（频率跳跃幅度在 1～10 Hz任意设定） 上限频率设定 0.5～250 Hz任意设定 下限频率设定 0.5～250 Hz任意设定 瞬停重新启动运转 功能的有 /无、以及 0 Hz重新启动，运转频率重新启动(选择切换 ) 再试行功能 再试行选择：功能的有 /无以及再试行异常内容的选择再试行次数： 1～ 10次任意设定 控 制 端 子 输入信号 ・开·闭指令信号： 1 a接点信号 ・开·闭到达信号： 1 a或者 1 b接点信号（选择切换） ・安全传感器 ： 1 a或者 1 b接点信号（选择切换） ・开·闭变速信号： 1 a或者 1 b接点信号（选择切换） ・门位置检出信号：编码器信号（二相输入） 输出信号 继电器输出：3点，1C接点 (接点容量 230V AC，0.3 A，30 V DC，0.3 A电阻负载 ) 输出功能 ：运转信号、反转信号、到达信号、过载报警、开到达信号、闭到达信号、夹入检出、异常报警（可选择） 通信功能 ・接口端 ：RS485串行通信 ・通信速度 ：4800/9600/19200 bps（可选择） ・通信协议 ：MEWTOCOL-COM ・通信方式 ：半双工方式 ・最大连接台数： 31台 ・最大传送距离： 500 m（总延长） 内藏电源 12 V DC －10 %/＋ 20 %， 0.1 A以下（编码器电源专用） 显 示 运转·控制状态 输出频率，输出电流，输出电压，内部直流电压，设定频率，检出频率，门位置领域，门位置，开到达位置数据，门开闭次数，编码器检出状态，控制端子状态（输入信号，输出信号） 异常内容 保护功能动作时显示符号（存储 4次的异常内容） 保 护 电流限制 可以按额定输出电流的 1～200%设定电流限制功能 跳闸（停止） 瞬时过大电流·温度异常( SC1～3)，过电流( OC1～3)，过负载·电子热敏( OL)，不足电压( LU)，过电压( OU1～3)，外部异常( AU)，操作异常( OP)，编码器异常( En1，2)，到达信号异常( En3～5) 防止失速功能 防止过电流失速，防止过电压失速 环 境 使用环境温度·湿度 －10～＋50 ℃（应无冻结） 90% RH以下（ 25 ℃、应无结露） 运输,保存温度·湿度 －25～＋65 ℃ 95% RH以下（ 25℃、应无结露） 振动 5.9 m/s｛0.6 G｝以下2 标高 1000 m以下 空气介质 室内·应无腐蚀性气体，引火性气体，油雾及尘埃 保护结构 IP30屏蔽形 冷却方式 自冷 可替代AAD03010D、AAD0302,NSF01-01 |
| --- | --- |

### 门机变频器 门机变频器价格 松下门机变频器代理 门机变频器性能 门机变频器