HZ-6双通道轴承振动监测仪

产品说明:

HZ-6型双通道轴承振动监视仪是一种精密的绝对振动测量仪器,配接HZ-892振动速度传感器，对旋转机械的绝对振动速度和振动位移进行长期监测，可以监测旋转机械的垂直、水平方向的振动速度和振动位移，振动烈度值或振动幅值大小由仪器前面板的表头显示，同时具有标准的电流输出，可与各种DCS、PLC系统配接，并有报警、危险继电器输出，保护机器安全可靠运行。

主要功能
汽轮机、水轮机、压缩机、鼓风机等旋转类机械的轴瓦振动的监视和保护。

功能说明：

1. 显示功能
振动测量值、Ⅰ值报警、Ⅱ值报警设定值，可分别在LED数码管上显示。
2. 报警功能
当振动超过报警设定值时，报警指示灯亮，同时在后面板输出开关信号，保护被监控设备。
3. 报警延时时间设定功能
报警延时时间调整范围0～3秒，以防止现场干扰引起误报警。
4. 自诊断功能
具备上电、掉电检测功能，同时断开报警输出回路，能有效地抑制仪表的误报警。
5. 输出接口
设有电流输出接口，可与计算机、DCS、PLC系统,无纸记录仪等设备连接。

技术参数：

- 传感器输入：HZ-892振动速度传感器，灵敏度：20mV/mm/S，频响：5～1000Hz
2. 显示方式：3位数码管显示，准确度:±0.5％
3. 测量范围：0~500μm（峰-峰振幅值）；0~50.0mm/s（有效速度值）；
4. 电流输出：4～20mA或0～10mA,负载≦500Ω
5. 报警接点容量：AC220V/3A，DC28V/3A
6. 工作环境: 温度：0～55℃ 相对湿度：≤95%
7. 工作电源：交流220VAC±10% 50Hz 功耗≤10W
8. 安装方式: 盘式
9. 整机尺寸：160（宽）×80（高）×225（长）mm。