深圳市世宇恒诚电子发展有限公司

深圳市福田区八卦三路荣生大厦818

索尼（SONY）、日立（Hitachi）工业摄像机，索尼（SONY）、日立（Hitachi）、松下（Panasonic）3CCD视频会议摄像机

深圳市世宇恒诚电子发展有限公司，国内最大的知名品牌工业摄象机代理先锋企业，是一家专注于SONY（索尼）视频会议摄像头、索尼工业摄像头、索尼液晶监视器、HITACHI（日立）视频会议摄像头、日立工业摄像头、PANASONIC（松下）视频会议摄像头、FUJIFILM（富士能镜头配用3CCD摄象机）、MATROX工业摄象机、采集卡、监视器以及内窥镜显微镜等产品普及、代理与合作，现已取得了日立摄象机厂家之信任，在代理上有着得天独厚的优势，并且坐拥全国多个分支机构，统辖国内外多家核心经销商和代理商的高科技企业。

公司经营的主要产品有：

SONY摄像机 XCD-SX90 XC-ES30/XC-EI30CE DXC-390p/DXC-990P  PMW-10MD/DXC-C33P摄像机

EVI-HD3V/EVI-HD7V BRC-300P/BRC-Z330 BRC-H700 一体机

LMD-2140MD/LMD-2450MD LMD-1530W/LMD-2030W 监视器

日立摄像机： HV-D30P/HV-D20P HV-F22F/HV-F31F HV-D15AS       摄像机

松下摄像机:  AW-HE100/AW-HE50                               一体机

XCD-SX90 /XCD-V60 SONY黑白工业相机   sony

XCD-SX90 1/3英寸黑白逐行扫描CCD,自带16M内存
　　像元大小:3.75um*3.75um
　　分辨率:1280(H)*960(V)
　　扫描方式:逐行扫描
　　帧率:30帧/秒
　　同步信号:曝光等可控制
　　最低照度:2Lux F1.4
　　快门速度:1/10万
　　镜头接口:C-接口
　　视频输出:1394b
　　工作温度:0-50℃
　　工作湿度:<90%

XCD-V60 1/3英寸黑白逐行扫描CCD 
　　像元大小:3.75um*3.75um
　　分辨率:640(H)*480(V)
　　扫描方式:逐行扫描
　　帧率:90帧/秒
　　同步信号:曝光等可控制
　　最低照度:2Lux F1.4
　　快门速度:1/10万
　　镜头接口:C-接口
　　视频输出:1394b

XC-ES30/XC-EI30CE  sony

XC-ES30 为EIA信号
XC-ES30CE为CCIR信号
570线，1/3英寸，工业黑白相机。
机身尺寸：29×29×32MM

XC-EI30 为EIA信号
XC-EI30CE为CCIR信号
570线，1/3英寸，工业红外相机。
机身尺寸：29×29×32MM

选配件：
电源适配器：DC-700CE
连接线缆：CMCC-12P2/12P05/12P10
也可配本公司生产的简易电源

XC-ES50/XC-EI50CE         sony

XC-ES50 为EIA信号
XC-ES50CE为CCIR信号
570线，1/2英寸，工业黑白相机。
机身尺寸：29×29×32MM

XC-EI50 为EIA信号
XC-EI50CE为CCIR信号
570线，1/2英寸，工业红外相机。
机身尺寸：29×29×32MM

选配件：
电源适配器：DC-700CE
连接线缆：CMCC-12P2/12P05/12P10
也可配本公司生产的简易电源

XC-ST30 XC-ST50        sony

XC-ST30 为EIA信号

分辨率：752x782
XC-ST30CE为CCIR信号

分辨率：752x494

帧频：60field/s

570线，1/3英寸，工业黑白相机
高灵度，0.3lux
隔行,复合,RS232,外触发,8bit,

灵活的快门触发功能
电子快门:1/100到1/10000秒可调节
电源：DC12正负10%
功率：2.1W
相机尺寸：44（W）X 29(H) X 57.5(D)mm
重量：105克

XC-ST50 为EIA信号

分辨率：752x782
XC-ST50CE为CCIR信号

分辨率：752x494

帧频：60field/s

570线，1/2英寸，工业黑白相机
高灵度，0.3lux
隔行,复合,RS232,外触发,8bit,

灵活的快门触发功能
电子快门:1/100到1/10000秒可调节
电源：DC12正负10%
功率：2.1W
相机尺寸：44（W）X 29(H) X 57.5(D)mm
重量：105克

选配件：

电源适配器：DC-700CE

连接线缆：CMCC-12P2/12P05/12P10

也可配本公司生产的简易电源

XC-ST30CE XC-ST50CE        sony

XC-ST30 为EIA信号

分辨率：752x782
XC-ST30CE为CCIR信号

分辨率：752x494

帧频：60field/s

570线，1/3英寸，工业黑白相机
高灵度，0.3lux
隔行,复合,RS232,外触发,8bit,

灵活的快门触发功能
电子快门:1/100到1/10000秒可调节
电源：DC12正负10%
功率：2.1W
相机尺寸：44（W）X 29(H) X 57.5(D)mm
重量：105克

XC-ST50 为EIA信号

分辨率：752x782
XC-ST50CE为CCIR信号

分辨率：752x494

帧频：60field/s

570线，1/2英寸，工业黑白相机
高灵度，0.3lux
隔行,复合,RS232,外触发,8bit,

灵活的快门触发功能
电子快门:1/100到1/10000秒可调节
电源：DC12正负10%
功率：2.1W
相机尺寸：44（W）X 29(H) X 57.5(D)mm
重量：105克

选配件：

电源适配器：DC-700CE

连接线缆：CMCC-12P2/12P05/12P10

也可配本公司生产的简易电源

DXC-390p/DXC-990P            sony

DXC-390p: 清晰度达800电视线    高灵敏，高信噪比 
 1/3 Exwave HAD CCD    小巧机身 
 C型镜头接口     数字信号处理 
 OSD菜单设置     十多项参数调整设置功能 
有效象数： 752(水平)×582(垂直) 
同步方式  内部/外部(VBS,HD/VD) 
亮度   2000lux(F8.0) 
最低照度  4lx(F2.0 HYPER) 
信噪比S/N  61dB 
尺寸   56mm×50mm×128mm 
重量   370g

选配件：
    富士能镜头：T17×5DA-D58
    电源适配器：DC-700CE
    连接线缆：CMCC-12P2/12P05/12P10

DXC-990p:  CCD：                           ExwaveHAD 1/2吋 3 CCD 
有效象数：                      752(水平)×582(垂直) 
同步方式：                      内部/外部（VBS,HD/VD） 
水平清晰度：                    850TV线 
感光度：                          2000lux(F11) 
最低照度：                       1lux(F1.4 HYPER) 
信噪比S/N：                     62dB 
电源：                            DC10.5V-15.0V 
功耗：                            约8.0W 
尺寸：                             70mm×72mm×123.5mm 
重量：                             630g

选配件：
    富士能镜头：S17×6.6BMD-D18/S20×6.4BMD-D18
    电源适配器：DC-700CE
    连接线缆：CMCC-12P2/12P05/12P10

PMW-10MD/DXC-C33P             sony

PMW-10MD特性描述

三片1/2英寸“Exmor”全高清CMOS成像器

重量轻，体积小，带C接口的摄像机头单元

摄像头与摄像机控制单元之间的距离最长可

专为医学应用而设计的多种拍摄模式

SxS Pro存储卡记录介质

有效的影像二次使用

多种接口

选配件: 镜头:LMZ8556-HD3/S17*6.6DA-R11

LMD-2140MD/LMD-2450MD

DXC-C33P 特性:

小巧的摄像机机身：能够安装在空间狭小的地点。

高图像质量：850 电视线，清晰地捕捉对象的细部图像。

DV 输出接口

10 位 DSP

DynaLatitude 超宽动态功能：可以自动调整对应于整个图像亮度信号水平的对比度。

帧记忆：通过长时间曝光功能，提供一幅冻结图像和一幅感光度大大增强的图像。

Partial Enhance(图像部分增强功能）

用户友好的控制面板

预设两个 AE 区域

RS-232C 接口

外同步（HD/VD，VBS）

选配件: 镜头:T17*5DA-R11

LMD-2140MD/LMD-2110W

EVI-HD3V/EVI-HD7V           sony

作为世界范围内云台摄像机领军企业的索尼公司又推出了两款新型高清摄像机，这两款摄像机非常适合于进行视频会议、远程教学、企业培训和法庭等场合的应用，由此，索尼的平移/俯仰/缩放（P/T/Z）摄像机产品系列进一步得到丰富。无论用户需要的是标清、720P、1080i还是1080p，索尼P/T/Z高清摄像机都能够轻松捕捉逼真的画面。

新推出的EVI-HD7V和EVI-HD3V云台采用了多合一的设计，汇集了索尼在高清技术领域的丰富经验，并搭载了成熟的低噪音云台机械装置。用户与远在全球各地的人们通信，有如同处一室一般清晰、逼真。EVI-HD7V可拍摄最高1080p/60*1格式的高质量数字图像，而EVI-HD3V虽然价格较低，也可拍摄最高720p/60的高质量图像。这两款摄像机均装有DVI接口，可方便地与计算机监视器链接。*1: 1080p/60 格式仅限于 EVI-HD7V。

特性

EVI-HD7V: 1080p/60  EVI-HD3V: 720p/60i

EVI-HD7V可提供细节丰富和生动的画面，让用户的视频会议和培训会议更加清晰、生动，参会各方好似面对面一般清晰、逼真。

DVI-I接口

通过DVI-I接口，EVI-HD7V/EVI-HD3V可以方便地与带有现时通用数字或模拟接口（如DVI-D和模拟分量）的高清或计算机监视器连接，进行高质量的数字显示。

（1）产品适用的灵活性以及从标清到全高清的视频输出选择

EVI-HD系列提供多种格式并且是自然顺畅的视频图像

（2）高质量图像传输（3）宽范围、安静、快速的平移/俯仰移动

（4）10倍光学变焦（使用数字变焦后为40倍）

（5）RS-232C（遥控VISCA? 协议)

（6）6个预设位

（7）通过屏幕菜单，可使用红外线遥控器进行设置

BRC-300P/BRC-Z330

BRC-300p特性:

•3CCD传感器技术，总像素达到1,070,000

•600电视线（4:3模式）

•12倍光学变焦，48倍数字变焦

•宽范围，高速度平移/倾斜

----平移范围达到340°（8秒钟内完成）

----倾斜范围达到120°（4.5秒钟内完成）

•精确的16:9技术

•多样化视频输出

•天花板或台面安装

•六个预设值

•多功能红外遥控器

选配件：

RM-BR300 遥控单元

BRC-z330特性

单片1/3英寸200万像素的CMOS传感器

紧凑的尺寸和静音机械装置

18倍光学变焦（使用数字变焦后为78倍）

1080i, 720p和标清输出

光纤卡插槽

外同步功能

VISCA控制(RS-232C/RS-422)

BRC-H700/BRC-Z700       sony

BRC-H700特性:

CCD类型：三片 1/3 英寸 IT CCD

总有效像素数：约 107万像素

信号系统：1080/59.94i, 1080/50i (可转换)

同步系统：内部/外部

镜头：12x 光学变焦, 48x 数字变焦 Carl Zeiss Vario-Sonnar T×

焦距：f=4.5 to 54.0mm (F1.6 to F2.8)

最近摄距：800mm (远端)

水平视角(不包括图像稳定器):5.5°(远端)--60.3°(广角)

垂直视角(不包括图像稳定器)：3.12°(远端) --36.2°(广角)

聚焦系统：自动/手动

摇拍/俯仰角：-170°— +170° (摇拍), -30 °—+90° (俯仰)

遥拍/俯仰速度：0.25°—60°/秒 (遥拍/俯仰)

信噪比：50 dB

视频输出 (标准配置)：模拟RGB, Y/Pb/Pr

视频输出 (选购)：HFBK-HD1: HD-SDI,HFBK-SD1:下变换SD (RGB, Y/Cb/Cr, Y/C, 复合, SDI x2)HFBK-XG1: WXGA, XGA, VGA,HFBK-TS1:HDV

电源要求：DC 12V

选配件：

RM-BR300 遥控单元

BRC-Z700是索尼全新采用1/4 HD ClearVid 3CMOS带云台全能型彩色视频摄像机, 总有效像素高达120万, 实现超一流的图像质量及精确的色彩还原, 即使在低照度环境下依然能够呈现完美的图像质量. BRC-Z700具备大量方便易用的技术特点和灵活的安装方式, 同时提供丰富的选配件, 如控制单元, 遥控面板, 各种接口卡等为系统提供了更强大的功能和更灵活的扩展, 以适应不同格式/信号传输和制作, BRC-Z700标配有有高清和标清信号输出接口.

LMD-2110MD /LMD-2451MD      sony

Lmd-2110md:

21英寸，全高清分辨率1920X1080, 16:9

标配接口：模拟复合，Y/C， 分量/RGB输入/输出接口, HDMI输入接口, 可选配SD-SDI输入接口

10比特信号处理引擎，高精度灰度再现

高精细液晶，宽视角，高亮度，对比度和响应速度

分量和HDMI接口可接入高清信号

内置单声道扬声器0.5W

外同步输入/输出，并行遥控

可选色温，纯蓝模式

先进的标示设定功能

三色TALLY指示灯

19英寸EIA标准机架安装和VESA各种安装

LMD-2451md:

完全符合医用安全标准UL60601-1, CSA C22.2, EN60601-1

24英寸,分辨率1920X1200,屏幕宽高比16:10

高亮度，高对比度，水平、垂直178度超宽视角

10比特信号处理，ChromoTRU技术准确再现真实色彩

标配接口：复合，Y/C，RGB/分量，外同步, HD/SD-SDI接口

可选GAMMA曲线：DCDOM 和CRT2.2

具有双画面显示功能

标配计算机接口：DVI-D, HD15

可选：SD/HD-SDI接口，及复合，Y/C, RGB/分量接口

串行，并行遥控接口

屏幕表面具有AR防反射保护层

医疗适用的白色外观设计

屏幕的无孔设计防止液体的溅入

选配

BKM-227W:NTSC/PAL输入适配器

BKM-229X: 模拟分量输入适配器

BKM-220D:SD-SDI 4:2:2输入适配器

BKM-243HS: SD/HD-SDI输入适配器

SU-560: 监视器支架

LMD-2110MC /LMD-2451MC      sony

Lmd-2110mc:

21英寸，全高清分辨率1920X1080, 16:9

标配接口：模拟复合，Y/C， 分量/RGB输入/输出接口, HDMI输入接口, 可选配SD-SDI输入接口

10比特信号处理引擎，高精度灰度再现

高精细液晶，宽视角，高亮度，对比度和响应速度

分量和HDMI接口可接入高清信号

内置单声道扬声器0.5W

外同步输入/输出，并行遥控

可选色温，纯蓝模式

先进的标示设定功能

三色TALLY指示灯

19英寸EIA标准机架安装和VESA各种安装

LMD-2451mc:

完全符合医用安全标准UL60601-1, CSA C22.2, EN60601-1

24英寸,分辨率1920X1200,屏幕宽高比16:10

高亮度，高对比度，水平、垂直178度超宽视角

10比特信号处理，ChromoTRU技术准确再现真实色彩

标配接口：复合，Y/C，RGB/分量，外同步, HD/SD-SDI接口

可选GAMMA曲线：DCDOM 和CRT2.2

具有双画面显示功能

标配计算机接口：DVI-D, HD15

可选：SD/HD-SDI接口，及复合，Y/C, RGB/分量接口

串行，并行遥控接口

屏幕表面具有AR防反射保护层

医疗适用的白色外观设计

屏幕的无孔设计防止液体的溅入

选配

BKM-227W:NTSC/PAL输入适配器

BKM-229X: 模拟分量输入适配器

BKM-220D:SD-SDI 4:2:2输入适配器

BKM-243HS: SD/HD-SDI输入适配器

SU-560: 监视器支架

LMD-1510W/LMD-2110W          sony

LMD-1510W   15英寸，分辨率WXGA(1366X768), 16：9

接口：模拟复合，Y/C， 分量/RGB输入/输出接口,HDMI输入接口, 可选配SD-SDI输入接口

水平，垂直视角均为176度

高精细液晶，高亮度，对比度和响应速度

内置单声道扬声器0.5W

外同步输入/输出，并行遥控

可选色温，纯蓝模式

先进的标示设定功能

三色TALLY指示灯

LMD-2110W 21英寸，分辨率WSXGA+(1920X1080), 16:9

接口：模拟复合，Y/C， 分量/RGB输入/输出接口,HDMI输入接口, 可选配SD-SDI输入接口

水平，垂直视角均为178度

高精细液晶，高亮度，对比度和响应速度

内置单声道扬声器0.5W

外同步输入/输出，并行遥控

可选色温，纯蓝模式

先进的标示设定功能

三色TALLY指示灯

HV-D30P/HV-D20P   hitachi

主要技术指标
NTSC、PAL
摄像版面    HV-D30P:  1/3型   hv-d20p:1/2型
总像素       NTSC 811(H)×508(V)  PAL 795(H)×596(V)
有效像素   NTSC 768(H)×494(V)  PAL 752(H)×582(V)
像素大小         4.65(H)×4.65(V)μm(正方形像素)
刷新率             30f/s(F31CL)       15f/s(F31F)
扫描方式         隔行扫描
标准感度         2000lux    F9.5
最低照度         0.91lux(50IRE,F2.2,GAIN:+24dB,  DIGITAL GAIN:+12dB)
镜头类型         C口
配件:

HV-D30p镜头:T17×5DA-R11

HV-D20p镜头:S17×6.6DA-R11

HV-F22F/HV-F31F         hitachi

Hv-f22f特性:

摄像版面         1/2型
包含型号         HV-F22F      IEEE1394接口
                    HV-F22cl单CameraLink接口
总像素             1434(H)×1050(V)
有效像素         1360(H)×1024(V)
刷新率             15f/s(F22CL)       7.5f/s(F22F)
扫描方式         逐行扫描
标准感度         2000lux    F8
镜头类型         C口
触发器             单触发器模式
电源                 DC12V  
外形尺寸         65(W)×65(H)×130(D)mm
重量                 约600g

Hv-f31f特性:

摄像版面         1/3型
包含型号         HV-F31F      IEEE1394接口
                            HV-F31CL   双CameraLink接口
                            HV-F31-S1  单CameraLink接口
总像素             1077(H)×788(V)
像素大小         4.65(H)×4.65(V)μm(正方形像素)
刷新率             30f/s(F31CL)       15f/s(F31F)
扫描方式         逐行扫描
同步方式         内同步/外同步(自动切换)
标准感度         2000lux    F5.6
镜头类型         C口
触发器             单触发器模式
电源                 DC12V  约8W  
外形尺寸         65(W)×65(H)×130(D)mm
重量                 约600g

LMD-1950MD/LMD-1530W            sony

Sony医疗级液晶监视器产品线又添新贵――LMD-1950 19.1英寸液晶监视器。它符合医学安全以及EMC标准，还可满足手术室的应用高标准要求。LMD-1950MD使用了超一流质量的SXGA（1280×1024）液晶面板，可以提供极高等级的亮度、对比度和色深。在这款监视器中，Sony将自己独特的X-算法技术运用到I/P（隔行到逐行）转换中，采用全10比特数字视频信号处理器，精准的颜色还原，逼真再现自然、真实的画面。而且，超高的分辨率，画面细节异常清晰，非常适合于内窥镜诊疗应用。

完全符合医用安全标准UL60601-1, CSA C22.2, EN60601-1

19英寸,分辨率1280X1024,屏幕宽高比5:4

高亮度，高对比度，水平、垂直178度超宽视角

10比特数字信号处理，实现精准画面再现

标配接口：复合，Y/C，RGB/分量，外同步

标配计算机接口：DVI-D, HD15

可选：SD/HD-SDI接口，及复合，Y/C, RGB/分量接口

串行，并行遥控接口

屏幕表面具有AR防反射保护层

医疗适用的白色外观设计

整机的无孔化设计保证无尘操作及液体溅入

ChromoTRU技术准确再现真实色彩

LMD-1530W   15英寸，分辨率WXGA(1280X768), 15:9

接口：模拟复合，Y/C， 分量/RGB输入/输出接口,HDMI输入接口, 可选配SD-SDI输入接口

水平，垂直视角均为176度

高精细液晶，高亮度，对比度和响应速度

内置单声道扬声器0.5W

外同步输入/输出，并行遥控

可选色温，纯蓝模式

先进的标示设定功能

三色TALLY指示灯

19英寸EIA标准机架安装和VESA各种安装

AW-HE100/AW-HE50          松下

AW-HE100特性

1/3英寸3CCD成像

HD/SD多格式兼容：1080/50i, 720/50p, 576/50i, 576/25psF

14bit A/D转换和19bit数字信号处理

13倍光学变焦镜头，焦距4.2-55毫米

云台转动范围：水平350°，垂直250°；停止精度±3′；最大旋转速度60°/s

控制方式：无线遥控器，或者AW系列遥控面板（RS422控制协议）

视频输出：模拟复合，模拟分量或Y/C，SDI（HD/SD）

一体化高清摄像机

时尚的外观和颜色。

标配附件中含一个无线遥控器可控制多达4台摄像机。

支持 RS-422 有线控制，与现有AW系统完全兼容。

巧妙的一体化设计、高性能的旋转云台

拥有快速、精密、超平滑的云台系统和宽阔的运动角度，带来了高度精确的遥控拍摄。

广播级的3CCD成像系统和19-bit 数字信号处理器

AW-HE100配备了松下公司特有的高精度1/3英寸3CCD系统，14-bit数字信号处理器（DSP），可以拍摄锐利的、高分辨率的高清图像

AW-HE50特性:

AW-HE50具体型号包括 AW-HE50H AW-HE50S

1/3" Full-HD MOS 传感器

HD/SD多格式兼容

18x高清光学变焦及10x数码变焦

可选择自动或手动对焦

最低照度: 3 lx

高速旋转云台：每秒90°(最高速)及高准确性(+-3°)

输出：HD/SD-SDI, HD/SD 模拟色差*, 复合

可用计算机直接设定摄像机菜单

动态范围展示器(DRS)

Hybrid (2D/3D)减噪功能

选购配件： AW-RM50无线遥控器; AW-CA20T6 多接口线

EVI-D70P/EVI-HD1           sony

EVI-D70/EVI-D70P是索尼在业界领先的平移/倾斜/缩放摄像机产品系列中的成员，由于拥有一个18倍光学变焦镜头，这些摄像机产品使得用户可以极高的清晰度对微小或远距离物体加以放大。最重要的是，在索尼的通用EVI摄像机中是首次实现。EVI-D70P还配备有各种便捷的功能，如自动ICR功能、报警功能和RS-232C/422串行控制，这使得它们对于远距离学习、礼拜场所、法庭、事件现场、音乐厅等远程拍摄应用来说是一种理想的选择。

特性

216x缩放比率（18x光学，12x数字)

宽范围，高速度平移/倾斜

平移角度：-170°至+170°（最大平移速度：100°/秒）

倾斜角度：-30°至+90°（最大倾斜速度：90°/秒）

带有Exview HAD CCDTM的超级图像质量

最小照明：1Lx

水平分辨率：460电视线（EVI-D70P）；470电视线（EVI-D70）

天花板可安装或桌面安装

RS-232C或RS-422串行控制(VISCATM命令)

自动ICR功能

报警功能

自动关闭/夜晚关闭功能

菊花链能力(最多七台摄像机)

六位置预设置

多功能IR遥控器(r)单元

EVI-HD1 采用单片1/3英寸，有效像素高达200万的HD CMOS成像芯片，可以呈现极佳的图像质量。采用直流电机设计,云台转动快速、平稳、安静。EVI-HD1采用全新设计的广角镜头，水平视角可达70°，可进行宽角度的图像捕捉。该镜头具有10倍光学变焦和4倍数字变焦。因而可实现40倍的强大变焦能力，并可进行快速稳定的自动聚焦。EVI-HD1可提供从NTSC/PAL的标清信号到1080i和720P的全高清视频信号，还提供了高清数字HD-SDI接口以用于长距离、高质量的高清图像传输。此外，EVI-HD1还提供RS-232C接口进行高速通信控制。

200万像素 1/3英寸CMOS成像芯片

10倍光学变焦，4倍数字变焦

视频输出：HD-SDI， 高清分量（Y/Pb/Pr)，标清VBS，Y/C

最大水平视角70度(wide)

摇移：±100度（最快速度300度/秒）

俯仰：±25度（最快速度125度/秒）

最低照度：15Lx（50IRE，F1.8)

快门速度：1/2—1/10000秒

聚焦系统：自动/手动

预设位数量：6个预设位

RS-232C控制

SSC-G803/SSC-G808         sony

索尼最新推出的SSC-G803/G808高性能彩色摄像机配置1/2英寸高灵敏度ExwaveHAD CCD，配合索尼最新的图像处理芯片，在提供540线高品质图像的同时保持了摄像机的高灵敏度性能，不管是在白天还是黑夜都能保证优异的图像效果。独特的伽马优化功能，允许用户从四种预设伽马曲线设置中选择一种，从而可以在不同的场景环境中，再现清晰的图像。此外该摄像机还提供其他方便的技术特点，如自动追踪白平衡功能、隐私区遮掩、活动检测、CCD光圈控制、预设场景和中文菜单等，以满足各种不同的视频监控需求。SSC-G803/808高性能摄像机能够提供优异的图像质量，非常适合城市道路、高速公路、铁路、机场、港口、厂矿等各种高端视频监控应用。

KP-M30N/P KP-M20N/P              hitachi

KP-M30N/KP-M30P

KP-M30N 为EIA信号

分辨率：768×494
KP-M30P为CCIR信号

分辨率：752×582

1/3” CCD 小型黑白工业摄像机

水平分解力：570线

分辨率：752×582

帧频：60field/s

信噪比：60dB

最低照度0.3lux

尺寸：29×29×38.5

KP-M20N/KP-M20P

KP-M20N 为EIA信号

分辨率：768×494
KP-M20P为CCIR信号

分辨率：752×582

1/2” CCD 小型黑白工业摄像机

水平分解力：570线

分辨率：752×582

帧频：60field/s

信噪比：60dB

最低照度0.3lux

尺寸：29×29×38.5

KP-M1AN/P KP-M3AN/P         hitachi

KP-M1AN/KP-M1AP

KP-M1AN 为EIA信号

分辨率：768×494
KP-M1AP为CCIR信号

分辨率：752×582

2/3” CCD 小型工业黑白摄像机

水平分解力：570线

分辨率：752×582

帧频：60field/s

信噪比：56dB

最低照度0.3lux

尺寸：44×29×72

KP-M3AN/KP-M3AP

KP-M3AN 为EIA信号

分辨率：768×494
KP-M3AP为CCIR信号

分辨率：752×582

1/3” CCD 小型工业黑白摄像机

水平分解力：570线

分辨率：752×582

帧频：60field/s

信噪比：56dB

最低照度0.3lux

尺寸：44×29×72

HV-D27AP/HV-D37AP         hitachi

HV-D27AP

摄像版面         1/2型
水平解析度     800线
标准感度         2000lux  F8
信噪比             62dB
电源              DC12V  
外形尺寸     38.5×46×41.5mm
重量             约90g

HV-D37AP

摄像版面         1/3型
水平解析度     750线
标准感度         2000lux  F8
信噪比             62dB
电源              DC12V  
外形尺寸     38.5×46×41.5mm
重量             约90g

HRS 连接器 工业相机电源 HR10A-10P-12S 广赖连接器

HR10A系列连接器&电缆
产品特点：
＊此连接器为高精密HRS连接器，它具有耐高温、

抗腐蚀性、导电性能极好、使用稳定性高等特点；
＊重复性好，使用寿命长，并能有效防止螺钉自松
脱现像和手拉拔插防止误插功能；
型号选择：
型号 芯数 头/座
HR10A-7P-4P 4 公头
HR10A-7P-4S 4 母头
HR10A-7P-6P 6 公头
HR10A-7P-6S 6 母头
HR10A-10P-12P 12 公头
HR10A-10P-12S 12 母头
HR10-7R-4P 4 公座
HR10-7R-4S 4 母座
HR10-7R-6P 6 公座
HR10-7R-6S 6 母座

AG-MDC10

AGMDC10高清术野摄像机集成12倍光学变焦镜头，清晰度高达1080P，

采用3MOS成像器对图像进行分色处理，为您提供更加真实的色彩。摄像机

支持HD-SDI，HDMI高清输出，支持SD卡存储，

可帮助您方便地实现对摄像机的控制和手术过程的记录

产品特点

三片全高清MOS成像器

12倍光学变焦镜头

分辨率1080P

重量轻，体积小，带镜头的摄像机头单元

摄像头与摄像机控制单元之间的距离最长可

专为医学应用而设计的多种拍摄模式

SDHC存储卡记录介质

有效的影像二次使用

支持HD-SDI，HDMI多种接口

集成3.5英寸显示屏

3M医用灰阶液晶显示器参数:

显示屏:a-Si TFT有源矩阵液晶显示器

有效画面尺寸:423.9*328.0mm

分辨率:横向2048*1536像素,纵向1536*2048

屏幕大小:21.3英寸

高宽比例:横屏4:3,竖屏3:4

灰度等级数;12241色调色板中的8位/256灰阶使用家制浏览器可同时显示2048色

视角:170度

最高亮度:1000cd/m2

尺寸:横向474.0*468.4/529.9*220mm纵向367*521.9/583.4*220mm

重量:11.6kg包括4.2kg的倾斜支架

随附附件:交流电源线/DVI电缆(双链路)/USB电缆/使用说明书/销售公司指南

选购附件:校准套件LMD-KT10/显示器管理软件LMD-SN10

医学标准:FDA

保修期:5年

5MP灰阶影像诊断显示器参数:

显示屏:a-Si TFT有源矩阵液晶显示器

屏幕大小:21.3英寸

黑白/彩色:黑白

有效画面尺寸:422.4*337.9mm

分辨率:横向2560*2048像素,纵向2048*2560

高宽比例:横屏5:4,竖屏4:5

灰度等级数;12241色调色板中的8位/256灰阶使用家制浏览器可同时显示2048色

视角:170度

最高亮度:1000cd/m2

振动亮度:410/500cd/m2

校准亮度:410cd/m2

对比度fyp(面板规格):850:1

输入:DVI-D(1),TMDS双链路

USB(hub2.0):上行(1),下行(2)

传感器:液晶屏亮度传感器,环境光传感器

尺寸:横向474.0*468.4/529.9*220mm纵向367*521.9/583.4*220mm

重量:11.6kg包括4.2kg的倾斜支架

功耗:90W典型

操作温度:5度到40度

电源要求:交流100V至240V50/60Hz,1.5A至0.6A

医学标准:FDA

保修期:5年

随附附件:交流电源线/DVI电缆(双链路)/USB电缆/使用说明书/销售公司指南

选购附件:校准套件LMD-KT10/显示器管理软件LMD-SN10

2MP灰阶影像诊断显示器参数:

显示屏:a-Si TFT有源矩阵液晶显示器

屏幕大小:21.3英寸

黑白/彩色:黑白

有效画面尺寸:433.2*324.9mm

分辨率:横向1600*1200像素,纵向1200*1600

高宽比例:横屏4:3,竖屏3:4

灰度等级数;

视角:170度

最高亮度:950cd/m2

振动亮度:410/300cd/m2

校准亮度:410cd/m2

对比度fyp(面板规格):850:1

输入:DVI-D(1),TMDS单链路

USB(hub2.0):上行(1),下行(2)

传感器:液晶屏亮度传感器,环境光传感器

尺寸:横向474.0*468.4/529.9*220mm纵向367*521.9/583.4*220mm

重量:11.6kg包括4.2kg的倾斜支架

功耗:120W典型

操作温度:5度到40度

电源要求:交流100V至240V50/60Hz,1.5A至0.6A

医学标准:FDA

保修期:5年

随附附件:交流电源线/DVI电缆(双链路)/USB电缆/使用说明书/销售公司指南

选购附件:校准套件LMD-KT10/显示器管理软件LMD-SN10