# GYXTW光缆

GYXTW 光缆的结构是将 250μm 光纤套入高模量材料制成的松套管中，松套管内填充防水化合物。松套管外用一层双面涂塑钢带（PSP）纵包，钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置两根平行钢丝后挤制聚乙烯护套成缆。

## 型号解析

GY——通信用室（野）外光缆 X——缆中心管（被覆）结构 T——填充式结构 W——夹带钢丝的钢聚乙烯粘结护套（简称W护套）[1]

## 2产品描述

● 中心松套管保护一次涂覆光纤

● 光纤集中在缆的中心，加强件分布在光缆护层中的两侧

## 3产品特点

● 外径小，重量轻，施工方便
● 光纤余长控制稳定
● 成缆后，光纤的附加衰减近乎于零，色散值无变化
● 环境性能优良

## 4适用敷设方式

● 架空

● 穿管

● 地埋

## 5结构特征

● 中心松套管保护一次涂覆光纤
● 光纤集中在缆的中心，加强件分布在光缆护层中的两侧
● 钢带与缆心之间设有阻水层
● 双面覆塑皱纹钢带-聚乙烯粘结外护套
● 双钢丝平行加强

## 6性能特点

● 优良的阻水层，具有良好的抗渗水能力

● 钢带粘接外护套及金属加强，张力性能优良

● 束管中心式设计，光纤在光缆的抗侧向力中所受的影响减至最小

注：可按用户要求设计成排非金属结构

如：GYFXTW

## 7适用范围

● 长途通信、局间通信，较适合南方地区

## 8技术参数

| 光缆芯数 | 光缆外径 （MM） | 光缆重量 （Kg/KM） | 最小弯曲半径 | 允许张力（N） |  | 允许侧压力（N/100MM） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 静态 | 动态 | 短期 |  | 长期 |  | 短期 |  | 长期 |
| 2-12 | 8.9 | 90 | 10倍光缆外径 | 20倍光缆外径 | 1500 |  | 600 |  | 1000 |  | 300 |
| 14-24 | 10.2 | 110 |  |  | 1500 |  | 600 |  | 1000 |  | 300 |