KP系列描述：

  压力范围：-0.2到21bar

  触点负载高回跳时间极短

  可以选择镀金的触点系统

  介质：气体介质和空气

  抗振，抗冲击

  防护等级IP44（当安装了顶盖和背板时）

  为OEM客户还提供P55防护等级

  尺寸小-节约空间-易于安装

| 型号 | 订货号 | 调节范围【bar】 | 回差【bar】 | 最大工作压力【bar】 | 连接尺寸 | 连接类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KP35 | 060-538666 | -0.20-7.50bar | -0.20-7.50bar | 17.0bar | G1/4A | 管螺纹 |
| KP35 | 060-113366 | -0.20-7.50bar | -0.20-7.50bar | 17.0bar | G1/4A | 管螺纹 |
| KP36 | 060-110866 | 2.00-14.00bar | 0.70-4.00bar | 17.0bar | G1/4A | 管螺纹 |
| KP36 | 060-538766 | 2.00-14.00bar | 0.70-4.00bar | 17.0bar | G1/4A | 管螺纹 |