CZY-50正压式圆筒形手动采样器

一、概述

1、主要用途及适用范围

本采样器是根据我国煤炭行业标准MT/T629-1996《气体检测管用圆筒形正压式采样器》的标准制造的。采样器可与各种气体检测管配合使用。

CZY-50手动采样器为圆筒形正压式采样器，作为多种气体检测管配套采样之用，主要供煤矿井下、冶金、化工、炼焦、煤气站、隧道工程、环境保护及卫生防疫等部门，作快速测定现场环境空气中的一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、二氧化硫、NO2、氨、氧气、氢气等多种气体的浓度判断。是辅助安全生产，预防灾害发生的有效测试工具。

2、产品特点

本产品携带方便，所需样品量少，操作简单、快速、灵敏度高，尤其在需立即判明有害气体成份、浓度及所检测气体有无危险时，更是必不可少的有效工具。

二、结构与工作原理

采样器的结构如图所示

采样器由变换阀④和活塞筒⑥两大部份组成。

活塞简用来抽取或压出气样，变换阀则可以改变气样流动方向或阻断气流。当阀门把③处于图示与接头胶管②同向时，活塞筒⑥与接头胶管相通；当阀门把③顺时针方向旋转至与活塞筒⑥同向时，气咀①与活塞筒⑥相通；阀门把③处于上述两方向直线夹角的角平分线上时(约与活塞筒轴心线夹角45°)，变换阀④将活塞筒与外界气体隔断。在拉杆⑦上刻有标尺，可以表示出手柄⑧拉动到某一位置时吸入活塞筒的气样体积(m1)。接头胶管②是采样器与检测管之间的联接件。

- 技术参数

1、一次抽样体积：50毫升；

2、采样器容积的相对误差：小于其标称的±5％；

3、采样器的每分钟漏气量不大于测定容积的3％；

4、采样器一次导气量(在气体流速为100ml/min时，通气阻力不超过20994Pa 的条件下)：50±2.5ml

5、主要材质：不锈钢

6、采样器外形尺寸/重量：200mm×30mm，0.6kg（约）