网络中控HDMI矩阵C-Cloud-HDMI99

产 品 介 绍

产品介绍

- 概要介绍

- 功能特性

- 规格参数

- 产品应用

网络中控HDMI矩阵C-Cloud-HDMI99

  - 产品概要

概要介绍

青云系列网络中控HDMI矩阵C-Cloud-HDMI99是我司倾力打造的新一代HDMI矩阵，是一款支持手机控制、iPad控制、WEB双向控制及APP集中管理的产品，支持联动控制后端屏幕开关机以及单屏、全屏等任意拼接模式切换；支持HDMI1.4a标准，支持EDID管理，分辨率可达4K@30HZ、1080@120HZ。支持音视频同步切换，适用于会议室、指挥中心、多媒体室等应用场景。

  - 特色功能

功能特性

功能特性---青云网络中控综合管理平台

1.  内置“青云网络中控综合管理平台”，无需外加服务器、中控、转换设备…，在局域网内可以通过手机/平板等移动终端控制网络中控矩阵，支持WEB控制和APP控制；

2.  支持安卓、IOS、Windows三大平台控制管理，无需安装任何软件和插件，通过WEB浏览器即可控制管理网络中控矩阵；

3.  支持安卓、IOS系统的手机和平板安装APP控制和管理网络中控矩阵；

4.  “青云网络中控综合管理平台”能够控制后端屏幕开关机以及单屏、全屏等任意拼接模式切换，兼容市面上所有的拼接屏协议；

5.  支持集中控制功能，单个客户端可同时控制管理同一个局域网内11台网络中控矩阵，无需手动修改配置数据；

6.  支持同一个局域网内11个客户端同时控制一台网络中控矩阵，后台数据实时同步更新到所有控制终端；

8.  支持双向控制，WEB/APP/按键三者之间信号切换状态实时同步；

9.  开放的web控制API接口，支持自行二次开发。

功能特性---硬件

1.  支持9路HDMI输入，9路HDMI输出，是专门针对3x3拼接屏设计的一个规格；

2.  支持HDMI1.4a协议版本，支持: 4K x 2K@30Hz、1080P@120Hz、1080P 3D@60Hz；

3.  Deep Color 支持48/36/30/24-bit；

4.  支持LPCM 7.1CH, 杜比True HD, 杜比数字+和DTS-HD Master Audio 传输；

5.  采用首创的两键式操作，只需按输入键再按输出键即可实现信号快速切换和关闭；

6.  采用蓝光硅胶可视化按键，按键灯可以指示输入输出通道信号切换状态，方便前期信号调试和后期维护；

7.  支持RS-232, 面板按键以及网络三种控制方式；

8.  采用广电级交换芯片，图像切换单颗芯片即可完成，集成度更高；

9  支持EDID可擦写与EDID自适应功能，能够现场读取后端显示设备的EDID数据，更好适应现场多样化的显示设备，提高兼容性，彻底杜绝不满屏、黑边等问题；

10.  每一路输入都支持HDCP解析，支持蓝光DVD等加密高清信号源设备；

11.  采用外置电源，航空式螺旋电源接口，为电源的稳定性保驾护航。

  - 规格参数

| 青云系列网络中控HDMI矩阵C-Cloud-HDMI99规格参数 |
| --- |
| 型号 | C-Cloud-HDMI99 |
| 输入端口 | 9×HDMI, |
| 输出端口 | 9×HDMI |
| 设备高度 | 1U |
| 支持视频分辨率 | 480i, 576i, 480p, 576p, 720p ,1080i, 1080p@24/30/50/60/120Hz, 4K@30Hz, 1080P3D@60Hz |
| 控制接口 | 1路RS-232 IN、1路RS-232 OUT、1路RJ-45 |
| 协议标准 | 支持HDMI1.4a、支持EDID管理和可擦写、支持HDCP解析 |
| 色彩空间 | 支持RGB444、YUV444、YUV422色彩空间，支持x.v.Color扩展色域标准 |
| 静电保护 | 人体放电模式: ± 8kV (气隙放电) ± 4kV (接触放电) |
| 控制方式 | 按键、RS232、WEB、APP |
| 电源 | 外置电源，AC:110V-240V 50/60Hz DC:12V2.5A |
| 功耗 | 30W（最大） |
| 尺寸(mm) | 440×285×44（mm） |
| 重量 | 净重3.5kg，毛重6.5kg |
| 工作温度 | 0 ºC~40 ºC/32 ºF~104 ºF |
| 存储温度 | −20 ºC~60 ºC/−4 ºF~140 ºF |

  - 产品应用