SXGH80-CF22高频雷达料位计使用说明

- 使用原理

SXGH80-CF22系列高频雷达料位计是基于时间行程原理的测量仪表，雷达波以光速运行，运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲并沿缆绳传播，当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收，并将距离信号转化为物位信号。

- 产品特征和应用

SXGH80-CF22系列高频雷达料位计的精度为±5mm，量程80米，耐温250度、100公斤高压，频率26GHZ， CT6防爆，IP67防护等级，法兰或者螺纹安装，优点如下：1、非接触雷达，无磨损，无污染天线尺寸小，2、便于安装波长更短，对在倾斜的固体表面有更好的反射测量盲区更小3、对于小罐测量也会取得良好的效果波束角小，能量集中，增强了回波能力的同时，又有利于避开干扰物几乎不受腐蚀、泡沫影响几乎不受大气中水蒸气、温度和压力变化影响严重粉尘环境不会影响电磁波工作高信噪比，4、即使在波动的情况下也能获得更优的性能26GHz频率，是测量固体和低介电常数介质的好选择 雷达料位计适用于爆炸危险区域。

SXGH80-CF22高频雷达料位计 固体料、过程容器或强粉尘易结晶、结露场合、易燃易爆场合，可用于电厂煤仓、食品厂、化工厂、石油石化等行业

三、为什么选SXGH80-CF22系列高频雷达料位计
        1，高频雷达物位计（主要指26GHz和24GHz）具有能量高，波束角小—比如Φ95的喇叭天线的波束角为8º，Φ123时，发射角为6°，Φ246（一般为抛物面）时发射角为4°，天线尺寸小，精度高的优点。而低频雷达由于能量低，能量分散，发射角度大，所以导致方向性差。低频脉冲雷达的喇叭天线直径为Φ246时，波束角也仅为15º。这里需要注意：频率固定时，天线尺寸越大，发射角越小。
        2，26GHz雷达波长11mm，6GHz雷达波长50mm，雷达测量散装料位时，雷达波反射主要来自料面的漫反射，漫反射的强度与物料颗粒大小成正比，与波长成反比，即对于相同的物料，波长越短则越易被反射，从而雷达测量时回波信号也就越好。这就好比篮球碰到乒乓球时,一般篮球不会弹回来,而乒乓球碰到篮球时,则乒乓球会被反弹回来的道理。 一般情况下大部份散装料直经远远小于50mm，所以选择26GHz雷达来进行物位测量是理想方案。
        3，由于现场环境恶劣，随着时间推移雷达天线上会积累污物，水汽等，26GHz雷达天线小，附加天线罩则可以大大减小污物、水汽对于测量结果的影响。而低频6GHz雷达天线大，加天线罩很困难，仪表体积较大，清理较困难。
       4，低频雷达（6GHz）在测量固体物料时，测量范围不能超过30m，无法满足一些应用场合（如2500T/d规模以上水泥厂）的所有物位测量；而高频雷达一般测量范围均可达到70米，最大甚至可以达到100米，完全满足大规模水泥生产线的应用需求。
       5，由于高频雷达物位计具有方向性好，发射角小，抗干扰能力强等特点，决定了它非常适合于长径比较大的料仓料位测量，尤其是如电石炉料位，转炉料仓等，而在这些场合中低频率雷达一般很难满足测量需求。
       6，低频雷达与高频雷达相比，由于其频率低，能量分散，能量不够集中，因此对抗粉尘的能力远不如高频雷达。

扬州硕鑫自动化设备有限公司

王经理：18935462277（选型报价）

2018年7月12日