| 变频器型号 | 电源容量 （KVA） | 输出电流 （A） | 适配电机 （kW） |
| --- | --- | --- | --- |
| MD240-4011N/R/S | 17.0 | 25.0 | 11 |
| MD240-4015N/R/S | 21.0 | 32.0 | 15 |
| MD240-4018N/R/S | 24.0 | 37.0 | 18.5 |
| MD240-4022N/R/S | 30.0 | 45.0 | 22 |
| MD240-4030N/R/S | 40.0 | 60.0 | 30 |
| MD240-4037N/R/S | 57.0 | 75.0 | 37 |
| MD240-4045N/R/S | 69.0 | 90.0 | 45 |
| MD240-4055N/R/S | 85.0 | 110.0 | 55 |
| MD240-4075N/R/S | 114.0 | 150.0 | 75 |
| MD240-6011N/R/S | 17.0 | 16.0 | 11 |
| MD240-6015N/R/S | 21.0 | 20.0 | 15 |
| MD240-6018N/R/S | 24.0 | 25.0 | 18.5 |
| MD240-6022N/R/S | 30.0 | 28.0 | 22 |
| MD240-6030N/R/S | 40.0 | 35.0 | 30 |
| MD240-6037N/R/S | 57.0 | 45.0 | 37 |
| MD240-6045N/R/S | 69.0 | 52.0 | 45 |
| MD240-6055N/R/S | 85.0 | 63.0 | 55 |
| MD240-6075N/R/S | 114.0 | 86.0 | 75 |