不锈钢球阀产品介绍

产品介绍：

球阀的球体是弹性的。球体和阀座密封圈都采用金属材料制造，密封比压很大，依靠介质本身的压力已达不到密封的要求，必须施加外力。这种阀门适用于温高压介质。 　　弹性球体是在球体内壁的下端开一条弹性槽，而获得弹性。当关闭通道时，用阀杆的楔形头使球体涨开与阀座压紧达到密封。在转动球体之前先松开楔形头，球体随之恢复原原形，使球体与阀座之间出现很小的间隙，可以减少密封面的摩擦和操作扭矩。不锈钢球阀只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。完全平等的阀体内腔为介质提供了阻力很小、直通的流道。球阀的主要特点是本身结构紧凑，易于操作和维修，不锈钢球阀可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。球阀阀体可以是整体的，也可以是组合式的。 本类阀门在管道中一般应当水平安装。不锈钢球阀分类:不锈钢气动球阀，不锈钢电动球阀，不锈钢手动球阀。不锈钢球阀材质分为304,316,321不锈钢球阀。

工作原理

球阀的工作原理是靠旋转阀芯来使阀门畅通或闭塞。球阀开关轻便，体积小，可以做成很大口径，密封可靠，结构 简单，维修方便，密封面与球面常在闭合状态，不易被介质冲蚀，在各行业得到广泛的应用。

球阀和旋塞阀是同属一个类型的阀门，只有它的关闭件是个球体，球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。

球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。球阀是被广泛采用的一种新型阀门。

规格选型表

1、球阀规格型号代号：球阀-Q 
如果Q前面还有代号就是球阀附加代号：V表示阀芯带有V型结构、D表示低温、B表示保温、P表示偏心结构、U和S及DY多表示上装式；
. 2、球阀传动方式代号：常用方式有

| 传动方式 | 蜗轮 | 气动 | 电动 | 手柄手轮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 代号 | 3 | 6 | 9 | 无代号 |

3、球阀连接方式代号

| 连接方式 | 内螺纹 | 法兰 | 焊接 | 对夹 | 卡箍 | 卡套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代号 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |

4、球阀结构形式代号：

| 结构形式 | 代号 | 结构形式 | 代号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浮 动 球 | 直通流道 | 1 | 固 定 球 | 直通流道 | 7 |
|  | Y形三通流道 | 2 |  | 四通流道 | 6 |
|  | L形三通流道 | 4 |  | T形三通流道 | 8 |
|  | T形三通流道 | 5 |  | L形三通流道 | 9 |
|  | — | — |  | 半球直通 | 0 |

5、球阀密封材质代号

| 材料 | 巴氏合金 | 搪 | 渗氮钢 | 18-8系不锈钢 | 氟塑料 | 玻璃 | Cr13不锈钢 | 衬胶 | 蒙乃尔合金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代号 | B | C | D | E | F | G | H | J | M |
| 材料 | 尼龙塑料 | 蒙乃尔 | 衬铅 | Mo2Ti不锈钢 | 塑料 | 铜合金 | 橡胶 | 硬质合金 | 阀体直接加工 |
| 代号 | N | P | Q | R | S | T | X | Y | W |

6、球阀公称压力数值用阿拉伯数字直接表示，它是MPa的10倍。举例说明：Q41F-16C 这里的16表示压力为16公斤（1.6Mpa）zui大可到64Mpa；如果是150LB表示美标磅级压力，zui大耐压等级可达2500LB（150LB=1.6MPA/300LB=2.5-4.0mpa/400LB=6.4mpa/600LB=10mpa）；
. 7、球阀阀体材料代号

| 阀体材料 | 碳钢 | 18-8系不锈钢 | Mo2Ti系不锈钢 | 铬钼钢 | 灰铸铁 | 塑料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代号 | C | P | R | I | Z | S |
| 阀体材料 | 球墨铸铁 | 铜及铜合金 |  |  |  |  |
| 代号 | Q | T |  |  |  |  |

法兰球阀最适合用于哪里？

随着科学技术的飞速发展，生产工艺及产品结构的不断改进，在短短的40年时间里，已迅速发展成为一种主要的阀类。在西方工业发达的国家，球阀的使用正在逐年不断的上升。
在我国，法兰球阀被广泛的应用在石油炼制、长输管线、化工、造纸、制药、水利、电力、市政、钢铁等行业，在国民经济中占有举足轻重的地位。它具有旋转90度的动作，旋塞体为球体，有圆形通孔或通道通过其轴线。 法兰球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向，它只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。

球阀最适宜做开关、切断阀使用，V型球阀。电动阀门除应注意管道参数外，尚应特别注意其使用的环境条件，由于电动阀门中的电动装置是一机电设备，其使用状态受其使用环境影响很大。通常状态下，电动球阀、蝶阀在以下环境使用要特别注意。