重载接插件 魏德米勒重载接插件 魏德米载 HDC

# Mixmate插芯系列混合型重载接插件

## 全新的Mixmate插芯系列包括10大产品，拥有3种联接技术。

- 全新的Mixmate插芯系列包括10大产品，拥有3种联接技术

- 电压最高可达到830V，电流最高至100A，满足绝大多数工业现场的电力传输要求

- 提供在一个连接体内的信号连接插针，基本满足所有的监控，测试，通讯等控制类信号的要求

- 适用于Rockstar的标准外壳尺寸，分别可以与尺寸3，6，8的外壳配合安装使用

Mixmate插芯系列之优点：

- 完善的产品系列：新的S6/36, S12/2, S8/24, S4/0, S4/2, S4/8, S8/0(axial) 和原有的S4(同轴螺钉), S4/0(同轴螺钉), S6/12(同轴螺钉), S6/6(同轴螺钉)

- 安全的电气性能：在同类产品中在爬电距离和电气间隙上更安全，提供更高的绝缘阻抗电压

- 可靠的防护：冷压联接的S6/36, S12/2, S8/24 和同轴联接的 S8/0外壳锁紧力更大，即使在做了老化测试后仍然没有什么减弱

- 出色的接地保护：冷压联接的S6/36, S12/2, S8/24在接地方面可以更为安全，拔出时其安全距离更长。

- 接线种类更多：螺钉连接的S4/0, S4/2 and S4/8可以使用双线压接端头并满足要求，是市面上唯一可以做到这一点的厂家。

- 最清晰的标识：采用激光打印，清晰且不易褪色。

- 轻型化设计：产品重量在同类产品中最轻。

- 全面的认证： 所有Mixmate产品采用PC GF20的塑料材料，满足最新的要求，特别是铁路行业；通过了铁路和船舶方面的认证测试；安全方面通过UL和CSA测试。

# RockStar重载接插件

## RockStar®重载接插件按照前瞻性的标准，通过精湛的设计而成。

RockStar® HDC—全新重载接插件
 
作为全球电联接产品的领先制造商，魏德米勒致力于提供最优质、最具创新性的解决方案。重载接插件产品的精湛设计让客户信服。RockStar®重载接插件按照前瞻性的标准，通过精湛的设计而成。相比目前市场上的大部分产品，RockStar®不仅满足了客户的基本要求，而根据技术发展潮流，制定新的标准。RockStar®拥有完整而丰富的产品线，能满足客户在现场接线方面的多种需求，简化了客户的工作流程，节省了客户的时间。RockStar®已 成为引领重载接插件市场的导航者，高标准、高质量的服务着客户。
 
RockStar®

- 完整的产品线

- 满足多种工业应用领域的需求

- 个性化解决方案

- 密集的销售网络

- 周到的客户服务

魏德米勒RockStar®重载接插件与其他魏德米勒的产品线完美结合的策略，形成了独特的一站式产品策略。我们通过多种产品（接线端子，工业以太网元件等）的组合为您提供最优化的解决方案。

# HEE系列

## HEE系列适用于较小的安装空间，而同时保持较高的电气特性。

HEE系列 紧凑型插芯
 
当你只有较小的安装空间，而同时需要保持较高的电气特性，HEE系列将会是你的选择！

- 插针数：10，18，32，46，64（+PE）；

- 额定电压为500V；

- 额定电流为16A；

- 污染等级：3；

- 绝缘阻抗：≧1010Ώ；

- 材料为：光纤增强型PC；

- 温度范围：-40 ℃~125℃；

- 联接方式：冷压联接；

- 认证：UL/CSA

# MixMate混合型插芯

## MixMate系列插芯集成了同轴螺钉联接和顶端接线或螺钉连接的方式。

MixMate混合型插芯
 
MixMate系列插芯集成了同轴螺钉联接和顶端接线或螺钉连接的方式，紧凑的设计使得插芯可以同时联接高电压、大电流的电力线和小的信号线！

- 插针数：4，4+0，6+6，6+12（+PE）；

- 额定电压：630V~1000V；

- 额定电流：48A~100A；

- 污染等级：3；

- 绝缘阻抗：≧1010Ώ；

- 材料为：光纤增强型PC；

- 温度范围：-40 ℃~125℃；

- 认证：UL/CSA

# HQ高能小插芯

## 尺寸紧凑，使用HE冷压插针。

HQ高能小插芯
 
尺寸紧凑，使用HE冷压插针

- 插针数：5，7，8，17，4/2（+PE）；

- 额定电压：400V（250V Pole/PE）、500V；

- 额定电流：16A；

- 污染等级：3；

- 绝缘阻抗：≧1010Ώ；

- 材料为：光纤增强型PC；

- 温度范围：-40 ℃~125℃；

- 联接方式：冷压联接；

- 认证：UL/CSA

# ConCept系列

## 模块化HDC， 可使信号、电力和通讯通过一个HDC进行传送。

Concept是一个模块系统，由模块和框架组成。他们组成了一个完整的插芯，可以置入重载接插件外壳中。模块化重载接插件，可使信号、电力和通讯通过一个重载接插件进行传送。自由组合，真正的客户化产品。提供3，5，10，20路模块以及USB，气压，高电压和光纤接口以及信号组合模块。
系统允许您选择不同的模块组合并将其放入框架。
模块：

- 用于传统联接的Concept模块

- 用于现场总线联接的Concept总线模块

- Concept光纤模块

- Concept充气模块

您有两种选择：
1． 用Concept模块接线框组合模块，这样您就可以将其作为插芯放入重载接插件外壳中。
2.单独将插芯模块放入ModuFlex-C对接框架内，将这些对接框架锁定，组成一个连接体。在IP20等级环境下，可以将这个模块安装在：

- 轨道上

- 走线盒内

- 安装平面上

- 穿墙走线

优点：

- 您能节省空间——您只需要一个Concept插芯的接插件，而不需要几个传统插芯的直插式接插件。

- 您能节省成本——因为您只需要一个非常小而简单的接插件。

# RockStar ® 外壳IP65/66

## 当您需要一定防保等级的工业外壳时，魏德米勒RockStarIP65/66外壳将是您的首选。

特点：
l         铝铸外壳，耐热塑料涂层
l         所有配件（锁扣和钉）都是防腐不锈钢
 
典型应用：

- 机械设备和工业生产线

- 轨道交通

- 传送和运输技术

- 包装机器

- 造船和工业机器人

- 模具制造和特殊机械制造

- 露天设备

- 舞美设备

各种型号：

- 不同的尺寸大小

- 不同的外壳类型

- 不同的结构类型

- 不同的锁扣系统

- 不同的电缆接口

- 带防尘盖或不带防尘盖

它们的优点：

- 快速可靠的锁和装配

- 防腐功能

- P65的铝制和塑料外壳

# RockStar ® 外壳IP69K

## IP69K外壳系列特别针对于户外严酷的机械环境，以及保证内部电气信号的可靠性。

特点：

- 铝铸外壳

- 螺钉固定

- 外镀黑灰

- 穿体外壳带密封圈：内部O形环或下带塑胶圈

典型应用：

- 轨道工程

- 车辆设备

- 造船

各种型号：

- 不同尺寸大小

- 不同外壳类型

- 不同结构类型

它们的优点：

- 快速可靠的螺钉装配

- 防腐功能

- IP68/防水功能和DIN EN 60529防尘功能

- IP69防水功能，可用于高压清洁机（根据DIN 40050-PART9）

# RockStar ® 套件

## 魏德米勒提供整套的产品，一个订货号、一个型号，你即可以得到自己所需要的一套接插件。

为了方便客户选型、使用，同时也为了方便库存、交货及时，魏德米勒提供整套的产品，一个订货号、一个型号，你即可以得到自己所需要的一套接插件。它包括插头、插座、插头外壳、插座外壳以及密封圈。此外还有各类附件，如插针、退针工具、压接工具、编码销、导轨安装附件等等可选。
 
HDC标准套件由一系列的元件构成一个完整的接插件，它们包括：

- 插座

- 插头

- 插头外壳

- 穿体插座外壳

- 电缆接头

魏德米勒提供广泛的公制或PG电缆接口螺纹的接插件组合。
 
它们的优点：

- 便于挑选——所有部件可以在同一页产品目录中找到。

- 便于购买——所有部件使用一个型号。

- 便于储存/物流控制/提取——一个完全配置都装于一个包内。您只需提取一个包装就可以拿到所有您所需要的，让您避免大量堆积产品。

- 便于携带——您只需要携带一个含有整套装配的袋子。没有零散的配件。

- 便于组装——您只需要一把2.5mm的螺丝刀。

# RockStar ® 插针

## 冷压是用于导线和插针之间的安全可靠的联接技术，光纤插针确保无干扰传输。

- 冷压插针

冷压是用于导线和插针之间的安全可靠的联接技术。完美的冷压联接是具有一定防腐功能的，有很强的气密性的。
魏德米勒冷压插针分冲压式和车削式两种，表面有镀金和镀银两种选择。

- 光纤插针

光纤确保无干扰传输，无故障——无额外的过压保护和防爆措施。
光纤联接不会有任何电磁干扰问题。其外型与HD插针一样，这样它们就可以用于HD系列插芯和Concept模块系统中。

# 电缆接头

## 我们提供您特别用于重载接插件的电缆插头选择。

在这一产品选择中，我们提供您特别用于重载接插件的电缆插头选择。我们完整的产品目录可在重载接插件产品目录上找到。主要产品有：标准电缆接头（塑料/黄铜）、防爆电缆接头（塑料/黄铜）、密封圈、堵头。

重载接插件 魏德米勒重载接插件 魏德米载 HDC